# Μέτρηση

# http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο όρος μέτρηση μπορεί να σημαίνει είτε απαρίθμηση με χρήση των φυσικών αριθμών, είτε σύγκριση της ποσότητας κάποιου φυσικού μεγέθους με ένα πρότυπο, δηλαδή σύγκριση με κάποια σταθερή ποσότητα του ίδιου φυσικού μεγέθους που αυθαίρετα έχει συμφωνηθεί (κατά «σύμβαση», δηλαδή κατά κοινή συμφωνία) να χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης. Το άρθρο αυτό κυρίως αναφέρεται στη μέτρηση φυσικών μεγεθών.

……………….

Τα θεμελιώδη φυσικά μεγέθη είναι ένα ελάχιστο σύνολο από φυσικά μεγέθη τα οποία θεωρούνται εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους και τα οποία είναι ικανά να ορίσουν όλα τα υπόλοιπα (παράγωγα) μεγέθη που μπορεί να χρειαστούν και χρησιμοποιούνται από τη φυσική για την περιγραφή οποιουδήποτε φυσικού φαινομένου. Για παράδειγμα το μήκος και ο χρόνος είναι δύο θεμελιώδη μεγέθη τα οποία χρησιμοποιούνται για να οριστεί το παράγωγο μέγεθος της ταχύτητας ως διανυθέν μήκος ανά μονάδα χρόνου. Σήμερα τα θεμελιώδη μεγέθη θεωρείται ότι είναι τα επτά μεγέθη

# Θεμελιώδεις μονάδες μέτρησης του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων

# http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στη φυσική υπάρχουν επτά θεμελιώδη μεγέθη και δύο συμπληρωματικά με τη βοήθεια των οποίων ορίζονται τα υπόλοιπα μεγέθη της. Οι μονάδες μέτρησης των μεγεθών αυτών μπορούν να δομήσουν ένα σύστημα μέτρησης. Παρακάτω παρουσιάζονται οι επτά θεμελιώδεις μονάδες που δομούν το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) που με νόμο του ελληνικού κράτους καθιερώθηκε στην Ελλάδα το 1959. Οι ορισμοί των θεμελιωδών μονάδων βασίζονται σε σταθερές της φύσης και της φυσικής, γίνονται με έναν λειτουργικό τρόπο και σε αρκετές περιπτώσεις υποβοηθούνται από άλλες θεμελιώδεις μονάδες. Οδηγούν πάντα σε μοναδικό αποτέλεσμα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

## Ορισμοί

|  | Όνομα μονάδας | Διεθνές σύμβολο | Μέγεθος που μετρά | Ορισμός μονάδας |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Θεμελιώδες | Χιλιόγραμμο | kg | Μάζα | Το Χιλιόγραμμο είναι η μάζα του πρότυπου χιλιόγραμμου, ενός κυλίνδρου από ιριδιούχο λευκόχρυσο που φυλάσσεται στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών των Σεβρών στη Γαλλία. |
| Θεμελιώδες | Μέτρο | m | Μήκος | Το Μέτρο είναι η απόσταση την οποία διανύει το φως στο κενό σε χρονικό διάστημα ίσο με 1/299.792.458 δευτερόλεπτα. |
| Θεμελιώδες | Δευτερόλεπτο | s | Χρόνος | Το Δευτερόλεπτο είναι η χρονική διάρκεια 9.192.631.770 περιόδων της ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στην μετάβαση δύο υπέρλεπτων ενεργειακών σταθμών της κατάστασης ελάχιστης ενέργειας του ατόμου του καισίου-133 (133Cs) σε θερμοκρασία 0 Κ. |
| Θεμελιώδες | Αμπέρ | Α | Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος | Το Αμπέρ είναι το σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο όταν διατηρείται σε δύο ευθύγραμμους παράλληλους αγωγούς απείρου μήκους και αμελητέας διατομής, τοποθετημένους σε απόσταση 1 μέτρου στο κενό, θα παρήγαγε μεταξύ αυτών των αγωγών μία δύναμη ίση με 2×107 νιούτον ανά μέτρο μήκους. |
| Θεμελιώδες | Κέλβιν | Κ | Απόλυτη Θερμοκρασία | Το Κέλβιν είναι το κλάσμα 1/273,16 της απόλυτης θερμοκρασίας του τριπλού σημείου του νερού. |
| Θεμελιώδες | Μολ | mol | Ποσότητα Ουσίας | Το Μολ είναι η ποσότητα μίας ουσίας που περιέχει τόσες στοιχειώδεις οντότητες όσα είναι τα άτομα σε 0,012 χιλιόγραμμα καθαρού άνθρακα-12 (12C). |
| Θεμελιώδες | Καντέλα (Κηρίο) | cd | Ένταση Φωτεινότητας | Η Καντέλα είναι η φωτεινή ένταση, σε μία δεδομένη διεύθυνση, μίας πηγής που εκπέμπει μονοχρωματική ακτινοβολία με συχνότητα 540Χ1012 Hz και έχει ένταση ακτινοβολίας στην κατεύθυνση αυτή ίση με 1/683 Watt ανά στερακτίνιο. |
| συμπληρωματικό | Ακτίνιο | rad | Επίπεδη γωνία | Το Ακτίνιο είναι εκείνη η επίπεδη γωνία η οποία όταν γίνει επίκεντρη ορίζει τόξο, σε οποιοδήποτε κύκλο, με μήκος ίσο με την ακτίνα του. |
| συμπληρωματικό | Στερακτίνιο | sr | Στερεά γωνία | Το Στερακτίνιο είναι εκείνη η στερεά γωνία η οποία όταν γίνει επίκεντρη ορίζει σφαιρική περιοχή, σε οποιαδήποτε σφαίρα, με εμβαδόν ίσο με το τετράγωνο της ακτίνας της. |

## Παρατηρήσεις

- Το χιλιόγραμμο είναι η μοναδική θεμελιώδης μονάδα που ορίζεται με πρότυπο. Αντίγραφα του πρότυπου χιλιόγραμμου υπάρχουν σε διάφορα διεθνή ιδρύματα μετρολογίας διαφόρων χωρών. Τα εθνικά αυτά πρότυπα συγκρίνονται συχνά μεταξύ τους για έλεγχο αποκλίσεων.

- Ο ορισμός του μέτρου βασίζεται στην ταχύτητα του φωτός στο κενό c=299.792.458 m/s που είναι σταθερά της φύσης.

- Το δευτερόλεπτο ορίζεται από μία ιδιότητα του καίσιου-133 και για αυτό το λόγο τα ατομικά ρολόγια που βασίζονται σ’ αυτό το στοιχείο θεωρούνται αρκετά ακριβή. Τέτοια ρολόγια υπάρχουν στους δορυφόρους του συστήματος GPS. Τα διάφορα διεθνή ιδρύματα μετρολογίας διαθέτουν ρολόγια μεγαλύτερης ακρίβειας τα οποία όμως πρέπει να είναι συγχρονισμένα. Για να συγχρονιστούν δύο ιδρύματα χρησιμοποιούν ως ενδιάμεσο το ρολόι ενός δορυφόρου GPS ορατού και από τα δύο.

- Ο ορισμός του αμπέρ είναι περισσότερο θεωρητικός και βαθμονόμηση ηλεκτρικών οργάνων γίνεται με άλλη μέθοδο.

- Το τριπλό σημείο του νερού είναι το σημείο στο οποίο μπορούν να συνυπάρχουν οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού:πάγος, υγρό νερό, υδρατμός.

- Σε 0,012 χιλιόγραμμα καθαρού άνθρακα-12 (12C) περιέχονται 6,02214199×1023 άτομα άνθρακα. Ο αριθμός αυτός ονομάζεται αριθμός Avogadro και συμβολίζεται με ΝΑ. Το μολ (mol) είναι η ποσότητα ΝΑ διακεκριμένων σωματίων.

- Η καντέλα μπορεί να οριστεί με τη βοήθεια άλλων μονάδων του διεθνούς συστήματος και κανονικά δεν είναι θεμελιώδης. Διατηρείται στον πίνακα των θεμελιωδών μονάδων για ιστορικούς λόγους.

# Μέτρηση

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7

| Οι θεμελιώδεις μονάδες του SI |
| --- |
| Θεμελιώδη μεγέθη | Θεμελιώδεις μονάδες | Σύμβολα |  |
| Μήκος | 1 μέτρο | 1 m |  |
| Μάζα | 1 χιλιόγραμμο | 1 kg |  |
| Χρόνος | 1 δευτερόλεπτο | 1 s |  |
| Θερμοκρασία | 1 κέλβιν | 1 K |  |
| Ποσότητα ύλης | 1 mole | 1 mol |  |
| Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος | 1 αμπέρ | 1 Α |  |
| Ένταση ακτινοβολίας | 1 καντέλλα | 1 cd |  |

Όλα τα άλλα φυσικά μεγέθη θεωρούνται παράγωγα και κάθε μονάδα μέτρησης τέτοιου μεγέθους μπορεί πάντα να εκφραστεί ως συνάρτηση των θεμελιωδών μονάδων.

| Ορισμένα παράγωγα μεγέθη και οι μονάδες τους |
| --- |
| Παράγωγα μεγέθη | Μονάδες | Σύμβολα |  |
| Ενέργεια | 1 Τζάουλ ή Τζουλ (Joule) ) | 1 J |  |
| Ισχύς | 1 Βατ (Watt) | 1 W |  |
| Πίεση | 1 Νιούτον ανά τετραγωνικό μέτρο | 1 N/m² |  |
| Εμβαδόν | 1 τετραγωνικό μέτρο | 1 m2 |  |
| Όγκος | 1 κυβικό μέτρο | 1 m3 |  |
| Πυκνότητα | 1 χιλιόγραμμο ανά κυβικό μέτρο | 1 kg/m3 |  |

## Προθέματα

Για να αποφύγουμε τους πολύ μεγάλους ή πολύ μικρούς αριθμούς χρησιμοποιούμε προθέματα. Το πρόθεμα μπαίνει πάντα μπροστά από τη μονάδα μέτρησης του μεγέθους και πολλαπλασιάζει ή υποπολλαπλασιάζει τη μονάδα. Για παράδειγμα δεν χρειάζεται να γράψουμε ότι ο σκληρός δίσκος έχει χωρητικότητα 100.000.000.000 Bytes αλλά λέμε ότι έχει 100 GBytes.

| Προθέματα μονάδων |
| --- |
| Εκθετική γραφή | Όνομα προθέματος | Σύμβολο | Δεκαδική γραφή |
| 1024 | yotta | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 1021 | zetta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
| 1018 | exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 |
| 1015 | peta | P | 1 000 000 000 000 000 |
| 1012 | tera | T | 1 000 000 000 000 |
| 109 | giga | G | 1 000 000 000 |
| 106 | mega | M | 1 000 000 |
| 103 | kilo | k | 1 000 |
| 102 | hecto | h | 1 00 |
| 101 | deka | da | 10 |
| 100 |  |  | 1 |
| 10-1 | deci | d | 0,1 |
| 10-2 | centi | c | 0,01 |
| 10-3 | milli | m | 0,001 |
| 10-6 | micro | μ (u) | 0,000 001 |
| 10-9 | nano | n | 0,000 000 001 |
| 10-12 | pico | p | 0,000 000 000 001 |
| 10-15 | femto | f | 0,000 000 000 000 001 |
| 10-18 | atto | a | 0,000 000 000 000 000 001 |
| 10-21 | zepto | z | 0,000 000 000 000 000 000 001 |
| 10-24 | yocto | y | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |